1. Arduino

- Hardware: Microcontroller + Board, viele I/O- Pins, Serielle Schnittstelle
- Software: IDE, Hardware in C++ (-Dialekt) programmierbar
- Open Source / Open Hardware → quelloffen

- DIY

Anwendungen:
- Experimentieren (Folie)
- Lernen
- „Physical Computing“: reagieren oder einwirken auf Vorgänge der „realen Welt“
Typische Szenarien:
- Steuern von Abläufen
- Messen z.B. von Sensoren
- Ansteuern von Geräten
- I/O-Pins lesen und schreiben
- Hardware selbst bauen
- „Interaktive Installationen“
- Szenarien mit niedrigem Stromverbrauch

Vorteile:
- niedriger Stromverbrauch (vgl. Raspberry Pi etc.)
- Sehr einfach zu benutzen, quasi ohne Vorkenntnisse
- Sehr gute Dokumentation
- Riesige Community
- Viele Beispiele, Anleitungen, …

2. Hardware

Arduino Modelle

Populär:
- Arduino Uno (ver. 3):
- „The UNO is the best board to get started with electronics and coding.“ (https://store.arduino.cc/arduino-uno-rev3)
- ATmega328P Mikrocontroller
- 8-Bit Mikrocontroller
- 32K Bytes Flash-Speicher
- 5V Betriebsspannung (z.B. über USB)
- Input / Output:
- 6 Analog-Eingänge
- 14 Digitale I/O-Pins
- 1 Serielle Schnittstelle (USB-Anschluss) zur Kommunikation mit PC

- Arduino Mega 2560
- Atmega2560 Mikrocontroller
- 8-Bit Atmel Mikrocontroller
- 256 KB Flash-Speicher
- 5V Betriebsspannung (z.B. über USB)
- Input / Output:
- 16 Analog-Eingänge
- 45 Digitale I/O-Pins
- 4 Serielle Schnittstellen (USB-Anschluss) zur Kommunikation mit PC

3. Nachbauten

- Meist billiger
- Meist fast gleichwertig

Software:

- Arduino IDE (Folie)
- Editor
- steuert Compiler, Upload über USB, u.v.m
- Alternative Lsg.:
- Editor + Terminal-Programm

4. MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

- Standard zum Austausch von Daten zw. elektron. Musikinstrumenten
- Standard beschreibt Hardware und Protokoll

- Hardware: (Folie)
- 5V Serielle Schnittstelle
- Steckverbindung: 5-Pol DIN-Buchsens
- Anschlüsse: In, Out, und Thru

Protokoll:
- Serielles Protokoll (UART)
- Byteweise
- Midi-Befehl besteht aus 3 Bytes
- 1. Byte: Befehl + Kanal
- 2. und 3. Byte: Argumente des Befehls

Typische Befehle (Folie):
- Note On
- Note Off

sgDevice

- Repo
- Bilder vom Device
- Demo:
- pd + sgDevice 2